## Slide 1: Obrada audio signala u stvarnom vremenu
Fran Jelavić
Voditelj: Ivan Đurek

## Slide 2: Uvod
DSP (Obrada digitalnog signala) u stvarnom vremenu
  kompresija i prijenos informacija
  poništavanje buke i uklanjanje šuma
  prepoznavanje glasa
  obrada i produkcija glazbe
Kontinuirani signal → diskretni signal → obrada signala

## Slide 3: Osnovni koncepti DSP-a
Kvantizacija
FFT
Konvolucija

## Slide 4: Kvantizacija
Analogni signal → digitalni signal
  uzorkovanje, zatim kvantizacija
Problem: nedostatak beskonačne memorije za pohranu signala
Mapiranje vrijednosti amplitude:
  kontinuiranih vrijednosti → konačan skup diskretnih razina
Dijeljenje kontinuiranog raspona vrijednosti amplituda na konačan broj razina
  uz preslikavanje tih vrijednosti na najbližu razinu

## Slide 5: Kvantizacija
Broj razina određen brojem bitova
  npr. signal predstavljen sa 16 bitova →(65,536) različitih razina amplitude
Greška (šum) kvantizacije
  razlika između izvorne kontinuirane i kvantizirane vrijednosti amplitude
  povećanje broja razina:
    smanjuje šum
    usporava proces obrade signala; memorijski zahtjevnije

## Slide 6: Kvantizacija

## Slide 7: FFT (Fast Fourier Transform)
Digitalni signal → reprezentacija signala u frekvencijskoj domeni
  skup brojeva iz kojeg se lako raspoznaju najzastupljenije frekvencije
= [23, 43, 65, 443, 321, 54, 56 ...]
  svaki indeks (bin) – određen raspon frekvencija
  vrijednost bin-a – intenzitet frekvencija u rasponu
Raspon frekvencija ovisi o rezoluciji:

## Slide 8: Konvolucija
Množenje dva signala i integriranje rezultata kroz vrijeme
  tj. kontinuirana suma umnoška amplituda signala A i signala B kroz vremensku domenu
Konvolucija s impulsnim odzivom:
Implementacija FFT-om:
  množenje u frekvencijskoj domeni i vraćanje rezultata u vremensku domenu inverznim FFT-om (IFT)
Računalno zahtjevno za duže signale

## Slide 9: Audio efekti
Delay
Reverb
Chorus

## Slide 10: Delay
Reprodukcija odgođene verzije izvornog audio signala
Dojam ponavljanja zvuka ili jeke
Temelj za stvaranje drugih efekata s konceptom kašnjenja
  repeticijom kašnjenja:
    reverb – efekt koji daje dojam prostora pomoću jeke
  modulacijom vremena kašnjenja:
    flanger – efekt poput zvuka kroz PVC cijevi
    chorus – efekt koji simulira zvuk od više glasova ili instrumenata s istom ulogom

## Slide 11: Delay

## Slide 12: Delay

## Slide 13: Delay
def delay(input_signal, fs, delay_time):
# Izračun broja zakašnjelih uzoraka preko vremena kašnjenja
delay_samples = int(fs * delay_time)
# Stvaranje filtra kašnjenja pomakom ulaznog signala za broj zakašnjelih uzoraka
delay_filter = np.pad(input_signal, (delay_samples, 0), 'constant')
# Proširenje ulaznog signala do duljine filtra kašnjenja
input_signal = np.pad(input_signal, (0, delay_samples), 'constant')
output_signal = input_signal + delay_filter
# Normalizacija izlaznog signala kako bi se spriječilo odrezivanje
output_signal /= np.max(np.abs(output_signal))
return output_signal

## Slide 14: Reverb
Simulacija akustičnih karakteristika prostora:
  odbijanje zvučnih valova od površina i slabljenje tijekom vremena
  površinska apsorpcija i raspršenje
Konvolucija audio signala s impulsnim odzivom
  impulsni odziv – refleksija praska zvuka u prostoru i njegovo slabljenje
  dulji impulsni odziv = izraženiji dojam prostora
  različite karakteristike – room reverb, hall reverb

## Slide 15: Reverb
Parametri:
  decay (slabljenje) – vrijeme potrebno zvuku da prestane odjekivati
    kontrolira se podešavanjem brzine kojom je zvučna energija apsorbirana
    eksponencijalna funkcija slabljenja – vrijeme da se zvuk smanji za 60dB
  veličina (virtualnog) prostora
  pre-delay (pred-kašnjenje)
  diffusion (difuzija)
  damping (prigušivanje)
  wetness/dryness (udio učinka efekta na signal)

## Slide 16: Reverb

## Slide 17: Reverb

## Slide 18: Reverb
def reverb(input_signal, fs, decay_time, delay_time):
# Stvaranje izlaznog signala kao niza nuli
output_signal = np.zeros_like(input_signal)
# Izračun faktora slabljenja preko vremena slabljenja
decay_factor = np.exp(-1 / (fs * decay_time))
# Izračun broja zakašnjelih uzoraka preko vremena kašnjenja
delay_samples = int(fs * delay_time)
# Primjena reverb efekta uz dodatan feedback faktor
feedback_gain = 0.5

## Slide 19: Reverb
for i in range(len(input_signal)):
# Suma ulaznog sa zakašnjelim i oslabljenim signalom za trenutni uzorak
if i >= delay_samples:
output_signal[i] = input_signal[i] + feedback_gain * decay_factor * output_signal[i - delay_samples]
else:
output_signal[i] = input_signal[i]
# Normalizacija izlaznog signala kako bi se spriječilo odrezivanje
output_signal /= np.max(np.abs(output_signal))
return output_signal

## Slide 20: Chorus
Simulira zvuk više glasova ili instrumenata koji sviraju istu ulogu
Efekt kašnjenja s moduliranim vremenom kašnjenja
  LFO (Low-frequency Oscilator) – stvara raštimirani efekt koji ostavlja dojam da više izvora svira zajedno
  kontinuirana izmjena između izvornog i modificiranog signala
Učinak raštimiranja – različite razine dubine modulacije
Brzina LFO-a - različite brzine modulacije

## Slide 21: Chorus

## Slide 22: Chorus

## Slide 23: Chorus
def chorus(input_signal, fs, depth, rate, delay_time):
# Stvaranje izlaznog signala kao niza nuli
output_signal = np.zeros_like(input_signal)
# Izračun broja zakašjelih uzoraka preko vremena kašnjenja
delay_samples = int(fs * delay_time)
# Priprema LFO-a (modulacija signala kroz vrijeme)
lfo_period = int(fs / rate)
lfo = depth * np.sin(2 * np.pi * np.arange(len(input_signal)) / lfo_period)

## Slide 24: Chorus
# Primjena chorus efekta korištenjem LFO-a i kašnjenja
for i in range(len(input_signal)):
# Suma ulaznog sa zakašnjelim i moduliranim signalom za trenutni uzorak
if i >= delay_samples:
output_signal[i] = input_signal[i] + lfo[i] * input_signal[i - delay_samples] + (1 - depth) * output_signal[i - delay_samples]
else:
output_signal[i] = input_signal[i]
# Normalizacija izlaznog signala kako bi se spriječilo odrezivanje
output_signal /= np.max(np.abs(output_signal))
return output_signal